## Slide 1
Capteurs physiologiques déposés sur la peau sans fil sans pile
Projet
Université de Bordeaux / Evering
Filière : Master 2 Maintenance aéronautique parcours Ingénierie des systèmes embarqués
Soutenu le 12/02/2024 devant le jury :
M. Laurent Oyhenart Jury
M. Stephane Ygorra Jury
M. Elie Zaraket Encadrant
Réalisé par :
ABDELILAH ZADID
MARIAM ACHAQ
THAFAT AIT AKKACHE
Année universitaire : 2023-2024

## Slide 2
Présentation et Contexte général du projet
Optimisation de l'efficacité énergétique des microcontrôleurs
Méthodologie de travail
Résultats
Conclusion
2
3
4
5
1
Plan

## Slide 3: Présentation et Contexte Général du Projet
1

## Slide 4
Présentation du projet
Présentation et contexte général
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Problématique et objectif du projet
Schéma d’une rectenna suivi d’une suivi d’une application à la sortie

## Slide 5
Présentation et contexte général
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Présentation du projet
Problématique et objectif du projet
Création d’un système autonome.
Réduction de la consommation d'énergie au max pour éviter le recours au batterie.
Assurer la précision et la fiabilité des résultats tout en réduisant le maximum d'Energie.
Problématique
Objectif

## Slide 6: Optimisation de l'efficacité énergétique des microcontrôleurs
2

## Slide 7
Optimisation de l'efficacité énergétique
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Stratégies d'optimisation
Bibliographie
Microcontrôleurs utilisés
Choix du microcontrôleur adapté
Optimisation du code
Utilisation des modes de faible puissance
Gestion des périphériques

## Slide 8
Optimisation de l'efficacité énergétique
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
 | MSP430G2553 |  | Arduino uno |  | Arduino nano |  | Arduino pro mini | 
Mode actif | 45 µA | 47 µA | 56 mA | 53 mA | 19 mA | 18 mA | 15 mA | 16 mA
Mode veille | 1,9 µA | 2,5 µA | 36 mA | 40 mA | 4 mA | 3 mA | 0.5 mA | 0.84 mA
Stratégie d'optimisation
Bibliographie
Microcontrôleurs utilisés

## Slide 9
Optimisation de l'efficacité énergétique
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Stratégie d'optimisation
Bibliographie
Microcontrôleurs utilisés
Arduino uno
ATmega328P
Arduino nano
ATmega328P
Arduino pro mini
ATmega328P
microcontrôleur MSP430G2553

## Slide 10: Méthodologie de travail
3

## Slide 11
Diagramme de Gant
Outils utilisés
Méthodologie de travail
2
3
4
5
Année universitaire 2023- 2024
1

## Slide 12
Diagramme de Gantt
Méthodologie de travail
2
3
4
5
Année universitaire 2023- 2024
1
Outils et techniques utilisés
Roue de Deming
Nous avons été en mesure de garantir un processus d'amélioration continue tout en concevant une solution efficace.

## Slide 13: Résultats
4

## Slide 14
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Arduino uno
Arduino pro mini
Arduino nano
Mesure à vide 58 mA (Sans aucun programme)
Désactivation et configuration
Configuration du Watchdog
Désactivation des modules
Mode veille totale
Mesure en veille 39 mA
Mesure en veille 39 mA
Notes: Nous avons débuté avec la carte Arduino Uno en raison de sa popularité et de sa facilité de programmation. Cette carte est équipée du microcontrôleur AVR ATmega328P. Après une première mesure de la consommation totale de la carte, nous avons enregistré une valeur de 58 mA. Nous avons ensuite entrepris la désactivation des modules et de configuration de la carte de manière optimale pour réduire la consommation d'énergie.
Après avoir programmé la carte avec ces ajustements, nous avons réussi à atteindre une consommation réduite de 39 mA. Cependant, cette valeur ne répond pas pleinement à nos exigences pour l'application envisagée.

## Slide 15
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Arduino uno
Arduino pro mini
Arduino nano
Montage de la mesure de la consommation du courant
Notes: Voici le montage que nous avons utilisé pour mesurer la consommation électrique des différentes cartes.

## Slide 16
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Arduino uno
Arduino pro mini
Arduino nano
Mesure à vide 18 mA (Sans aucun programme)
Désactivation et configuration
Configuration du Watchdog
Désactivation des modules
Mode veille totale
Mesure en veille 2,5 mA
Mesure en veille 2,5 mA
Notes: En ce qui concerne la carte Arduino Nano, vous avez peut-être observé que sa consommation à vide est de 18 mA, ce qui s'explique par sa conception plus compacte et la présence de moins de composants par rapport à la carte Arduino Uno. Cependant, malgré les efforts de programmation, la consommation demeure à 2,5 mA, ce qui ne répond pas aux exigences de notre application.

## Slide 17
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Arduino uno
Arduino pro mini
Arduino nano
Montage pour la programmation de la pro mini
Notes: Cette illustration présente le processus que nous avons suivi pour programmer la carte Arduino Pro Mini car elle ne présente pas un port pour la programmer

## Slide 18
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Arduino uno
Arduino pro mini
Arduino nano
Mesure à vide 14 mA (Sans aucun programme)
Désactivation et configuration
Configuration du Watchdog
Désactivation des modules
Mode veille totale
Veille profonde sans brancher le capteur : 0,3 mA
Veille profonde avec capteur : 1,7 mA
Après avoir toucher le capteur : 11 mA
Notes: Sur la carte Arduino Pro Mini, la consommation à vide s'établit à 14 mA. Cependant, après la programmation, nous avons réussi à réduire la consommation à 0,3 mA. À ce stade, nous avons exploré l'utilisation de capteurs pour évaluer l'impact sur la consommation d'énergie et meme verifier la fiabilité de nos programme, et vous pouvez observer les valeurs que nous avons obtenues pour cette carte.

## Slide 19
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Arduino uno
Arduino pro mini
Arduino nano
Chart: Consomation arduino
| Arduino uno | Arduino nano | Pro mini
Sans aucun programme en mA | 58 | 18 | 14
Mode sleep avec desactivation des module en mA | 39 | 2.5 | 0.3
Courant mA
Notes: Voici un graphique illustrant la différence de consommation entre ces cartes. La ligne bleue représente la consommation à vide des cartes Arduino, tandis que la ligne jaune indique la consommation en mode veille. Malgré nos efforts sur Arduino, nous avons conclu que cette plateforme ne pouvait pas garantir le succès de notre projet. C'est pourquoi nous avons décidé d'opter pour une nouvelle carte, la MSP430.

## Slide 20
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Mesure à vide 20 mA (Sans aucun programme )
Désactivation et configuration
Désactivation du Watchdog
Mode veille (LPM4)
Veille profonde sans brancher le capteur 7,5 mA
Veille profonde avec capteur 8,5 mA
Après avoir toucher le capteur 9,6 mA
MSP430G2553
Notes: Pour la carte MSP430, la consommation à vide s'élevait à 20 mA, mais après la programmation, nous avons réussi à réduire cette valeur à 7,5 mA. Cependant, cette valeur ne satisfait pas encore nos exigences. Lorsque nous avons retiré la puce de la carte, nous avons constaté une consommation de la puce seule.

## Slide 21
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Veille profonde sans brancher le capteur 3 uA
Veille profonde avec capteur 80 uA
Après avoir toucher le capteur 110 uA
Mesure à vide 50 uA (Sans aucun programme)
Puce MSP430G2553
Notes: Mais lorsque nous avons retiré la puce de la carte, nous avons constaté que la consommation de la puce seule est 50 uA Après l'implémentation de notre programme d'optimisation, nous avons réussi à atteindre une consommation de 3 µA qu’est un résultat très satiifesant pour nous et qui va garantir la réussite de tout le projet et meme arés avoir ajouter le capteur on’est toujour dans des résultat très très satisfesant

## Slide 22
Résultats
2
3
4
5
1
Année universitaire 2023- 2024
Arduino
MSP430G2553
Chart: Msp430 carte
| Sans aucun programme en uA | Capteur et led sans reduction | Veille profonde | Veille avec led et capteur | Led et capteur avec reduction
 | 20000 | 22000 | 7549 | 8500 | 9600
Chart: Msp430 puce
| Sans aucun programme en uA | Capteur et led sans reduction | Veille profonde | Veille avec led et capteur | Led et capteur avec reduction
 | 50 | 240 | 3 | 80 | 110
Courant mA
Courant uA
Notes: Voici des histogramme qui montre la différence de la consomation du courant en fonction du programme et de l’application de la carte et la puce MSP

## Slide 23: Conclusion
5

## Slide 24
CONCLUSION
L’étude a mis en évidence que le MSP430G2553 est le choix optimal pour alimenter les capteurs physiologiques dans un WBAN.
Les avantages de cette carte MSP430 en terme de faible consommation énergétique offrent des perspectives prometteuses pour l’évolution future des technologies.
Année universitaire 2023- 2024

## Slide 25
Amélioration
Année universitaire 2023- 2024
L'optimisation supplémentaire de la consommation électrique et l'expansion des fonctionnalités de la carte électronique pour prendre en charge davantage de capteurs et de communications sans fil
La réussite de la conception intégrale d’un système complet de rectenna.
La création de plus de systèmes médicaux et de bien-être efficaces et innovants.

## Slide 26
Merci Pour Votre Attention